## Slide 1
AMDEC ET FIABILITE DESCOMPOSANTS/EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES Harry RANAIVOARISON
Exemple 1 : la pile
L'usure normale correspond à la durée de vie.
Mais, de temps en temps, certaines se mettent en cours circuit, surchauffe,...
C'est du lambda aléatoire.
Exemple 3 : une lampe à incandescence
Si on change toutes les 350 ampoules en même temps...
sur une période de 2 ans on va en voir une dizaine claquer de manière aléatoires c'est le lambda et puis d'un coup (en l'espace de 2 mois), les 340 autres vont mourir de leur belle mort c'est la DDV..
Exemple 4 : l’homme
L'homme vieilli et a une durée de vie d'environ 77 ans
ce qui ne lui empêche pas d'avoir quelques pannes accidentelles durant sa durée de vie (maladie, accidents).
Le MTTF d'un homme est de l'ordre de 14000 ans ! Dommage qu'on vieillit...
Exemple 2 : une pile ou une bougie
L'usure normale correspond à la durée de vie.
Une bougie a une durée de vie de 1 h et si on met 1.000.000 de bougies allumées pendant 1 heure on pourra trouver 5 qui ne vont pas jusqu’au bout.
Le lambda est alors 5/1000000 h = 5*10-6 /h
D’où un MTTF de 200 000 heures soit 22 ans
Notes: <number>